MP9221M   ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТАБЛИЦА POST-КОДОВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ БИОС

American Megatrends, Inc. (AMI)

Особенности выполнения стартовых процедур AMIBIOS

Если в процессе старта в диагностическом порту появляются данные 55h, AAh, не следует сопоставлять эту информацию с POST кодами - мы имеем дело с типовой тестовой последовательностью, в задачи которой входит проверка целостности шины данных.

На этапе старта вывод в диагностический порт данных носит специфический для каждой платформы характер. В некоторых реализациях первый визуализируемый код связан с действиями, который компания AMI называет chipset specific stuff. Эта процедура сопровождается выводом в порт 80h значения CCh и выполнением ряда действий по настройке регистров системной логики. Как правило, код CCh возникает в тех случаях, когда используется системная логика от Intel, построенная на основе контроллера

PIIX - это чипсеты TX, LX, BX.

Некоторые бортовые микросхемы ввода-вывода содержат RTC и контроллер клавиатуры, которые по старту находятся в отключенном состоянии. Цель BIOS - проинициализировать эти ресурсы платы для дальнейшего использования. В этом случае первая стартовая процедура, связанная с настройкой контроллера клавиатуры, сопровождается выводом значения 10h, затем выполняется инициализация RTC, о чем свидетельствует появление в диагностическом порту кода DDh. Следует отметить, что отказ хотя бы одного из этих ресурсов повлечет нестарт системной платы в целом на первом же этапе выполнения POST.

На ряде плат процесс инициализации начинается с перевода CPU в защищенный режим. В этом случае вслед за первым визуализируемым кодом 43h выполнение POST продолжается так, как описано в документации AMIBIOS - управление передается в точку D0h.

Коды неупакованной процедуры инициализации

(Uncompressed Init Code Check Points)

EE В современных реализациях AMIBIOS первый визуализируемый код связан с об ращением к устройству, с которого возможна загрузка для восстановления BIOS

CC Инициализация регистров системной логики

CD Тип Flash ROM не опознан

CE Несовпадение контрольных сумм в стартовом BIOS

CF Ошибка в доступе к запасной микросхеме Flash ROM

DD Ранняя инициализация RTC, который интегрирован в SIO чип

D0 Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении

D1 Выполнение процедуры регенерации памяти и Basic Assurance Test. Переход в 4 GB режим адресации памяти

D3 Определение объема и первичный тест памяти

D4 Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чип сета Установка стека

D5 Перенос модуля POST из Flash ROM в транзитную область памяти

D6 При несовпадении контрольной суммы или CTRL+Home выполняется переход на процедуру восстановления Flash ROM (Код E0)

D7 Передача управления служебной программе, осуществляющей распаковку системного BIOS

D8 Полная распаковка системного BIOS

D9 Передача управления системному BIOS в Shadow RAM

DA Чтение информации из SPD (Serial Presence Detect) модулей DIMM

DB Настройка MTRR регистров центрального процессора

DC Контроллер памяти программируются согласно данным, полученным из SPD

DE Ошибка конфигурации системной памяти. Фатальная ошибка

DF Ошибка конфигурации системной памяти. Звуковой сигнал

10 Ранняя инициализация контроллера клавиатуры

11 Возврат из состояния STR (Suspend to RAM)

12 Восстановление доступа к SMRAM (System Management RAM)

13 Восстановление регенерации памяти

14 Поиск и инициализация VGA BIOS Коды процедуры перезаписи Flash ROM (Boot Block Recovery Codes)

E0 Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощенном режиме

E1 Установка векторов прерываний

E3 Восстановление содержимого CMOS, поиск и инициализация BIOS

E2 Подготовка контроллеров прерываний и непосредственного доступа к памяти

E6 Разрешение прерываний от системного таймера и FDC

EC Повторная инициализация контроллеров IRQ и DMA

ED Инициализация дисковода

EE Чтение загрузочного сектора с дискеты

EF Ошибка дисковых операций

F0 Поиск файла AMIBOOT.ROM

F1 В корневом каталоге файл AMIBOOT.ROM не найден

F2 Считывание FAT

F3 Считывание AMIBOOT.ROM

F4 Объем файла AMIBOOT.ROM не соответствует объему Flash ROM

F5 Запрет Internal Cache

FB Определение типа Flash ROM

FC Стирание основного блока Flash ROM

FD Программирование основного блока Flash ROM

FF Рестарт BIOS Коды распакованного системного BIOS, выполняемые в ShadowRAM

(Runtime code is uncompressed in F000 shadow RAM)

03 Запрет немаскируемого прерывания NMI. Определение типа сброса

05 Инициализация стека. Запрет кэширования памяти и контроллера USB

06 Выполнение в ОЗУ служебной программы

07 Распознавание процессора и инициализация APIC

08 Проверка контрольной суммы CMOS

09 Проверка отработки клавиш End/Ins

0A Проверка сбоя батарейного питания

0B Очистка буферных регистров контроллера клавиатуры

0C Контроллеру клавиатуры передается команда тестирования

0E Поиск дополнительных устройств, обслуживаемых контроллером клавиатуры

0F Инициализация клавиатуры

10 Клавиатуре передается команда сброса

11 Если нажата клавиша End или Ins, выполняется сброс CMOS

12 Перевод в пассивное состояние контроллеров DMA

13 Инициализация чип сета и кэш L2

14 Проверка системного таймера

19 Выполняется тест формирования запросов на регенерацию DRAM

1A Проверка длительности цикла регенерации

20 Инициализация устройств вывода

23 Считывается порт ввода контроллера клавиатуры. Опрашивается Keylock Switch и Manufacture Test Switch

24 Подготовка к инициализации таблицы векторов прерываний

25 Инициализация векторов прерываний завершена

26 Через порт ввода контроллера клавиатуры опрашивается состояние перемычки Turbo Switch

27 Первичная инициализация контроллера USB. Обновление микрокода стартового процессора

28 Подготовка к установке видеорежима

29 Инициализация LCD панели

2A Поиск устройств, обслуживаемых дополнительными ROM

2B Инициализации VGA BIOS, проверка его контрольной суммы

2C Выполнение VGA BIOS

2D Согласование INT 10h и INT 42h

2E Поиск видеоадаптеров CGA

2F Тест видеопамяти адаптера CGA

30 Тест схем формирования разверток адаптера CGA

31 Ошибка видеопамяти или схем формирования разверток. Поиск альтернативного видеоадаптера CGA

32 Тест видеопамяти альтернативного видеоадаптера CGA и схем разверток

33 Опрос состояния перемычки Mono/Color

34 Установка текстового режима 80х25

37 Видеорежим установлен. Экран очищен

38 Инициализация бортовых устройств

39 Вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге

3A Вывод сообщения «Hit DEL» для входа в CMOS Setup

3B Начало подготовки к тесту памяти в защищенном режиме

40 Подготовка дескрипторных таблиц GDT и IDT

42 Переход в защищенный режим

43 Процессор в защищенном режиме. Прерывания разрешены

44 Подготовка к проверке линии A20

45 Тест линии A20

46 Определение размера ОЗУ выполнено

47 Тестовые данные записаны в Conventional Memory

48 Повторная проверка Conventional Memory

49 Тест Extended Memory

4B Обнуление памяти

4C Индикация процесса обнуления

4D Запись в CMOS полученных размеров Conventional и Extended memory

4E Индикация реального объема системной памяти

4F Выполняется расширенный тест Conventional Memory

50 Коррекция размера Conventional Memory

51 Расширенный тест Extended Memory

52 Объемы Conventional Memory и Extended Memory сохранены

53 Обработка отложенных ошибок четности

54 Запрет контроля четности и обработки немаскируемых прерываний

57 Инициализация региона памяти для POST Memory Manager

58 Выводится приглашение для входа в CMOS Setup

59 Возврат процессора в реальный режим

60 Проверка страничных регистров DMA

62 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1

63 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2

65 Программирование контроллеров DMA

66 Очистка регистров Write Request и Mask Set POST

67 Программирование контроллеров прерываний

7F Разрешение запроса NMI от дополнительных источников

80 Устанавливается режим обслуживания прерываний от порта PS/2

81 Тест интерфейса клавиатуры при ошибках сброса

82 Установка режима работы контроллера клавиатуры

83 Проверка статуса Keylock

84 Верификация объема памяти

85 Вывод на экран сообщений об ошибках

86 Настройка системы для работы Setup

87 Распаковка программы CMOS Setup в Conventional Memory.

88 Работа программы Setup завершена пользователем

89 Завершено восстановление состояния после работы Setup

8B Резервирование памяти дополнительному блоку переменных BIOS

8C Программирование конфигурационных регистров

8D Первичная инициализация контроллеров HDD и FDD

8F Повторная инициализация контроллера FDD

91 Конфигурирование контроллера жестких дисков

95 Выполняется ROM Scan для поиска дополнительных BIOS

96 Дополнительная настройка системных ресурсов

97 Проверка сигнатуры и контрольной суммы дополнительного BIOS

98 Настройка System Management RAM

99 Установка счетчика таймера и переменных параллельных портов

9A Формирование списка последовательных портов

9B Подготовка области в памяти для теста сопроцессора

9C Инициализация сопроцессора

9D Информация о сопроцессоре сохраняется в CMOS RAM

9E Идентификация типа клавиатуры

9F Поиск дополнительных устройств ввода

A0 Формирование регистров MTRR (Memory Type Range Registers)

A2 Сообщений об ошибках на предыдущих этапах инициализации

A3 Установка временных характеристик автоповтора клавиатуры

A4 Дефрагментирование неиспользованных регионов RAM

A5 Установка видео режима

A6 Очистка экрана

A7 Перенос исполняемого кода BIOS область Shadow RAM

A8 Инициализация дополнительного BIOS в сегменте E000h

A9 Возврат управления системному BIOS

AA Инициализация USB шины

AB Подготовка модуля INT13 для обслуживания дисковых сервисов

AC Построение таблиц AIOPIC для поддержки мультипроцессорных систем

AD Подготовка модуля INT10 для обслуживания видео сервисов

AE Инициализация DMI

B0 Таблица конфигурации системы выведена

B1 Инициализация ACPI BIOS

00 Программное прерывание INT19h – загрузка Boot Sector

Особенности выполнения Device Initialization Manager

Кроме выше указанных POST кодов, в диагностический порт выводятся сообщения о событиях в процессе выполнения Device Initialization Manager (DIM). Существует несколько контрольных точек, в которых отображается состояние инициализации системных или локальных шин.

2A Инициализация устройств на системной шине

38 Инициализация устройств, с которых возможна загрузка операционной системы Initial Program Load (IPL)

39 Индикация ошибок, возникающих при инициализации шин

95 Инициализация шин, управляемых с помощью дополнительных BIOS DE Ошибка конфигурации системной памяти

DF Ошибка конфигурации системной памяти

Информация отображается в формате слова, младший байт которого совпадает с системным POST кодом, а старший байт указывает на тип выполняемой инициализациионной процедуры. Старшая тетрада в старшем байте указывает тип выполняемой процедуры, а младшая определяет шинную топологию для ее применения.

Старшая тетрада:

0 инициализация всех устройств на всех шинах запрещена

1 инициализация статических устройств

2 инициализация устройств вывода информации

3 инициализация устройств ввода информации

4 инициализация устройств системной загрузки (IPL)

5 инициализация устройств общего назначения

6 сообщение об ошибках

7 инициализация устройств, управляемых дополнительными ROM

Младшая тетрада:

0 системные процедуры инициализации (DIM)

1 шины подключения бортовых устройств

2 шина ISA Legacy

3 шина EISA

4 шина ISA PnP

5 шина PCI

6 шина PCMCIA

7 шина MCA

В случае если обнаружена ошибка конфигурации системной памяти, в порт 80h выводится последовательно в бесконечном цикле код DE, код DF, код ошибки конфигурации, который может принимать следующие значения:

00 Оперативная память не обнаружена

01 Установлены модули DIMM различных типов (пример, EDO и SDRAM)

02 Чтение содержимого SPD закончилась неудачей

03 Модуль не соответствует требованиям для работы на заданной частоте

04 Модуль не может быть использован в данной системе

05 Информация в SPD не позволяет использовать установленные модули

06 Обнаружена ошибка в младшей странице памяти

Award Software International, Inc.

AwardBIOS V4.51PG Elite

Динамично развивающаяся компания Award Software в 1995 году предложила новое на то время решение в области низкоуровневого программного обеспечения AwardBIOS "Elite", более известное как V4.50PG. Режим обслуживания контрольных точек не изменился ни в широко распространенной версии V4.51, ни в раритетном исполнении V4.60. Суффиксы P и G обозначают соответственно поддержку механизма PnP и обслуживание функций энергосбережения (Green Function).

Выполнение стартовых процедур POST из ROM

C0 Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программирование контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC

C1 Определение типа памяти, суммарного объем и размещение по строкам

C3 Проверка первых 256К DRAM для организации Temporary Area. Распаковка BIOS в Temporary Area

C5 Выполняемый код POST переносится в Shadow

C6 Определение присутствия, объема и типа External Cache

C8 Проверка целостности программ и таблиц BIOS

CF Определение типа процессора

Выполнение POST в Shadow RAM

03 Запрет NMI, PIE (Periodic Interrupt Enable), AIE (Alarm Interrupt Enable), UIE (Update Interrupt Enable). Запрет генерации программируемой частоты SQWV

04 Проверка формирования запросов на регенерацию DRAM

05 Проверка и инициализация контроллера клавиатуры

06 Тест области памяти, начинающейся с адреса F000h, где размещен BIOS

07 Проверка функционирования CMOS и батарейного питания

BE Программирование конфигурационных регистров Южного и Северного Мостов

09 Инициализация кэш-памяти L2 и регистров расширенного управления кэшированием процессора Cyrix

0A Генерация таблицы векторов прерываний. Настройка ресурсов Power Management и установка вектора SMI

0B Проверка контрольной суммы CMOS. Сканирование шины PCI устройств. Обновление микрокода процессора

0С Инициализация контроллера клавиатуры

0D Поиск и инициализация видеоадаптера. Настройка IOAPIC. Измерения тактовой частоты, установка FSB

0E Инициализация MPC. Тест видеопамяти. Вывод на экран Award Logo

0F Проверка первого контроллера DMA 8237. Определение клавиатуры и ее внутренний тест. Проверка контрольной суммы BIOS

10 Проверка второго контроллера DMA 8237

11 Проверка страничных регистров контроллеров DMA

14 Тест канала 2 системного таймера

15 Тест регистра маскирования запросов 1-го контроллера прерываний

16 Тест регистра маскирования запросов 2-го контроллера прерываний

19 Проверка пассивности запроса немаскируемого прерывания NMI

30 Определение объема Base Memory и Extended Memory. Настройка APIC. Программное управление режимом Write Allocation

Подготовка таблиц, массивов и структур для старта операционной системы

31 Основной отображаемый на экране тест оперативной памяти. Инициализация

USB

32 Выводится заставка Plug and Play BIOS Extension. Настройка ресурсов Super I/O. Программируется Onboard Audio Device

39 Программирование тактового генератора по шине I2C

3C Установка программного флага разрешения входа в Setup

3D Инициализация PS/2 mouse

3E Инициализации контроллера External Cache и разрешения Cache

BF Настройка конфигурационных регистров чип сета

41 Инициализация подсистемы гибких дисков

42 Отключение IRQ12 если PS/2 mouse отсутствует. Выполняется программный сброс контроллера жестких дисков. Сканирование других IDE устройств

43 Инициализация последовательных и параллельных портов

45 Инициализация сопроцессора FPU

4E Индикация сообщений об ошибках

4F Запрос пароля

50 Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS

51 Разрешение 32 битного доступа к HDD. Настройка ресурсов ISA/PnP

52 Инициализация дополнительных BIOS. Установка значений конфигурационных регистров PIIX. Формирование NMI и SMI

53 Установка счетчика DOS Time в соответствии с Real Time Clock

60 Установка антивирусной защиты BOOT Sector

61 Завершающие действия по инициализации чип сет

62 Чтение идентификатора клавиатуры. Установка ее параметров

63 Коррекция блоков ESCD, DMI. Очистка ОЗУ

FF Передача управления загрузчику. BIOS выполняет команду INT 19h

Award Software International, Inc.

AwardBIOS V6.0 Medallion

Первое упоминание об Award Medallion BIOS, Version 6.0 датируется 12 мая 1999 года. Структура нового продукта осталась неизменной, сохранив раннюю (Early), позднюю (Late) и финальную (System) фазы инициализации аппаратного обеспечения. Существенные изменения коснулись алгоритмов выполнения POST, что отразилось на новой кодировке контрольных точек, значительно расширив их сферу применения. Вместе с тем, в новом BIOS не нашлось места устаревшим технологиям, таким как EISA, и по этой причине ряд POST кодов было упразднено.

Выполнение стартовых процедур POST из ROM

На этапе ранней инициализации программный код BIOS выполняется из загрузочного блока (Boot Block) во Flash ROM, и сопровождается выводом в диагностический порт контрольных точек 91h…FFh

91 Выбор сценария старта платформы

CF Определение типа процессора

C0 Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программирование контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC

C1 Определение типа памяти, суммарного объем и размещение по строкам

0С Проверка контрольных сумм

C3 Проверка первых 256К DRAM для организации Temporary Area. Распаковка BIOS в Temporary Area

C5 Если контрольные суммы совпали, выполняемый код POST переносится в

Shadow. В противном случае управление передается на процедуру восстановления BIOS

B0 Инициализация North Bridge

A0-AF Аппаратно-зависимая процедура инициализации системной логики

E0-EF Ошибка в процессе инициализации системной логики

Восстановление BIOS

01 Подготовка Conventional Memory для операционной системы

05 Инициализация контроллера клавиатуры

0B Настройка контроллера прерываний

0D Поиск и инициализация VGA BIOS

10 Вывод сообщения «BIOS ROM checksum error»

11 Зарезервировано для использования в будущих реализациях

12 Генерация таблицы векторов прерываний

41 Инициализация дисковода FDD

FF Передача управления на восстановление BIOS

Выполнение POST в Shadow RAM

Поздняя инициализация выполняется в оперативной памяти и продолжается до момента вызова пользовательского меню - CMOS Setup. Для этой фазы POST характерно использование сегмента памяти E000h, в котором отрабатывается прохождение кон трольных точек от 01h до 7Fh.

01 Распаковка XGROUP по физическому адресу 1000:0000h

03 Ранняя инициализация ресурсов Super I/O

05 Установке начальных значений переменных, задающих атрибуты изображения.

Проверка флага состояния CMOS

07 Проверка и инициализация контроллера клавиатуры

08 Определение типа интерфейса подключенной клавиатуры

0A Процедура автоопределения клавиатуры и мыши. Финальные настройки контроллера клавиатуры с использованием регистров пространства PCI

0E Тестирование сегмента памяти F000h

10 Определения типа установленной памяти FlashROM

12 Тест CMOS

14 Процедура инициализации регистров чипсета

16 Первичная инициализация бортового частотного синтезатора

18 Определения установленного процессора и объем его Cache L1 и L2

1B Генерация таблицы векторов прерываний

1C Проверка достоверности CMOS и батарейного питания

1D Первичная настройка системы Power Management

1F Загрузка из внешнего модуля XGROUP клавиатурной матрицы

21 Инициализация подсистемы Hardware Power Management

23 Тестирование сопроцессора. Определение типа накопителя FDD. Подготовительный этап для создания карты ресурсов PnP устройств

24 Процедура обновления микрокода процессора. Обновление карты распределения ресурсов

25 Первичная инициализация и сканирование шины PCI

26 Настройка логики, обслуживающей линии VID (Voltage Identification Device). Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур

27 Повторная инициализация контроллера клавиатуры

29 Инициализация APIC, входящего в состав центрального процессора. Измерение частоты, на которой работает процессор. Настройка регистров системной логики.

Инициализация контроллера IDE

2A Зарезервировано, очистка Carry Flag

2B Поиск VGA BIOS

2D Вывод на экран данных о процессоре

33 Выполнение Reset для подключенной клавиатуры

35 Проверка первого канала контроллера DMA 8237

37 Проверка второго канала контроллера DMA 8237

39 Тестирование страничных регистров DMA

3C Настройка контроллера Programmable Interval Timer (8254)

3E Инициализация Master контроллера 8259

40 Инициализация Slave контроллера 8259

43 Подготовка контроллера прерываний к работе. Прерывания запрещены, их разрешение выполняется позже, после теста памяти

45 Проверка пассивности запроса немаскируемого прерывания (NMI)

47 Выполнение ISA/EISA тестов

49 Определение объема базовой и расширенной памяти. Программное управление режимом Writes Allocation путем настройки регистров AMD K5

4E Тестирование памяти в пределах первого мегабайта и визуализация результатов на экране дисплея. Инициализация схем кэширования для одно- и многопроцессорных систем, настройка регистров процессора Cyrix M1

50 Инициализация USB

52 Тестирование всей доступной системной памяти, включая регион для встроенного видео контроллера (Shared Memory). Визуализация результатов на экране дисплея

53 Сброс пароля на вход в систему

55 Визуализация количества обнаруженных процессоров

57 Начальная инициализация ISA PnP устройств, каждому из которых назначается CSN (Card Select Number). Визуализация логотипа EPA

59 Инициализация системы антивирусной поддержки

5B Старт процедуры обновления BIOS с накопителя на гибких дисках

5D Инициализация бортовых SIO и Audio контроллеров

60 Доступ к CMOS Setup открыт

63 Инициализация PS/2 Mouse

65 Инициализация USB Mouse

67 Использование IRQ12 устройствами PCI, если в системе PS/2 Mouse отсутствует

69 Полная инициализация контроллера кэш L2

6B Инициализация чипсета согласно CMOS Setup

6D Настройка ресурсов для устройств ISA PnP в режиме конфигурирования SIO

6F Инициализация подсистемы гибких дисков

73 Предварительные действия по инициализации подсистемы жестких дисков. На некоторых платформах - опрос ALT+F2 для запуска AwardFlash

75 Поиск и инициализация IDE устройств

77 Инициализация последовательных и параллельных портов

7A Программный сброс сопроцессора, запись управляющего слова в регистр FPU CW

7C Установка защиты от несанкционированной записи на жесткие диски

7F Вывод сообщений об ошибках. Обслуживание клавиш DEL и F1

Подготовка таблиц, массивов и структур для старта операционной системы Начиная с кода 82h, POST осуществляет конфигурирование системы согласно установкам CMOS. Финальная его фаза выполняется из области Shadow RAM (сегмент E800h) и завершается передачей управления операционной системе - код FFh.

82 Выделяется область в системной памяти для управления питанием

83 Восстановление данных из стека временного хранения в CMOS

84 Вывод на экран сообщения «Initializing Plug and Play Cards...»

85 Инициализация USB завершена

86 Зарезервировано, очистка Carry Flag

87 Построение таблиц SYSID в области DMI

88 Зарезервировано, очистка Carry Flag

89 Генерация таблиц обслуживания ACPI

8A Зарезервировано, очистка Carry Flag

8B Поиск и инициализация BIOS дополнительных устройств

8C Зарезервировано, очистка Carry Flag

8D Инициализация процедур обслуживания бита четности

8E Зарезервировано, очистка Carry Flag

8F Разрешение IRQ12 для «горячего» подключения манипулятора «мышь»

90 Зарезервировано, очистка Carry Flag

91 Инициализация Legacy-ресурсов платформы

92 Зарезервировано, очистка Carry Flag

93 Предположительно, не используется

94 Заключительные действия по инициализации основного набора логики перед загрузкой операционной системы. Завершается инициализация системы управления питанием. Снимается стартовая заставка BIOS, выводится на экран таблица распределения ресурсов. Для процессоров семейства AMD K6® выполняются специфические настройки. Обновление микрокода для процессоров семейства

Intel Pentium® II и выше

95 Установка режима автоматического перехода на зимнее/летнее время. Программирование контроллера клавиатуры на частоту автоповтора

96 В мультипроцессорных системах выполняются финальные настройки системы и создаются служебные таблицы и поля. Для процессоров семейства Cyrix выполняется дополнительная настройка регистров. Построение таблицы ESCD "Extended System Configuration Data". Установка счетчика DOS Time в соответствии с Real Time Clock. Выполняется сохранение разделов загрузочных устройств для далнейшего использования встроенными антивирусными средствами: Trend AntiVirus или Paragon Anti-Virus Protection. На системный динамик подается сигнал окончания выполнения POST. Строится и сохраняется таблица MSIRQ

FF Загрузка операционной системы

Ряд процессов, происходящих в Award Medallion BIOS, обозначается особыми группами контрольных точек. К ним относятся: System Event codes - контрольные точки системных событий.

B0 Ошибка исключения в Protected Mode

B1 Нераспознанный запрос NMI

B2 Остановка в активном состоянии запроса NMI

Power Management Debug codes - контрольные точки, возникающие в процессе выполнения сервисов APM или ACPI.

55 Энергосбережение с отключением питающего напряжения +12 вольт

66 Переход в режим энергосбережения с минимальным потреблением

D0 Прерывание для выхода из режима энергосбережения по событию

D1 Переход CPU в режим энергосбережения путем снижения его тактовой частоты

D2 Режим частичного энергосбережения с использованием функций ACPI

D3 System Management Interrupt для перевода в режим энергосбережения

D7 Переход CPU в режим энергосбережения средствами APM-сервиса

D8 Переход системы в состояние энергосбережения средствами APM-сервиса

D9 Перевод системы в состояние полного энергосбережения

System Error codes - сообщения о фатальных ошибках.

EC Ошибка обслуживания ECC

ED Ошибка HDD при возврате из режима энергосбережения

EF Несовпадение записанных и считанных данных в сегменте F000h

Debug codes for MP system - точки инициализации многопроцессорных платформ.

A0-A4 Процедура инициализации Local APIC одного из четырех установленных CPU

F0-F4 Сбой одного из CPU на этапе выполнения Built-In Self Test

Особенности ускоренного прохождения POST

Для сокращения времени загрузки системы пользователь в CMOS Setup может выбрать опцию "Quick Power On Self Test". В этом случае прохождение POST будет ускорено за счет отказа от выполнения некоторых процедур (Quick Boot).

Схема работы Quick Boot замещает позднюю и финальную фазы POST и не отражается на работе загрузочного блока. Award Software предлагает кодификацию исполняемых процедур ускоренного прохождения POST, отличную от стандартной. Quick Boot начинается с вывода в диагностический порт контрольной точки 65h и заканчивается POST кодом 80h. Затем управление передается операционной системе с отображением обычного для Award BIOS кодом FFh.

65 Ранняя инициализация SIO контроллера, программный сброс видео контроллера. Настройка контроллера клавиатуры, тест клавиатуры и манипулятора "мышь". Инициализация звукового контроллера. Проверка целостности структур BIOS. Распаковка процедур обслуживания Flash ROM. Инициализация бортового синтезатора частот

66 Инициализация кэш-памяти L1/L2 согласно результатам, полученным по команде CPUID. Генерация таблицы векторов, состоящей из указателей на процедуры обработки прерываний. Инициализация аппаратных средств Power Managment

67 Проверка достоверности CMOS и батарейного питания. Настройка регистров чипсета согласно установкам CMOS. Инициализация контроллера клавиатуры в составе чипсета. Формирование переменных BIOS Data Area

68 Инициализация видео системы

69 Настройка i8259 контроллера прерываний

6A По специальному алгоритму выполняется ускоренный однопроходный тест оперативной памяти

6B Визуализация количества обнаруженных процессоров, логотипа EPA и вывод приглашения для запуска утилиты AwardFlash. Настройка ресурсов встроенного контроллера ввода-вывода в режиме конфигурирования

70 Приглашения для входа в Setup. Инициализация PS/2 и USB Mouse

71 Инициализация кэш-контроллера

72 Настройка конфигурационных регистров системной логики. Формирование списка Plug and Play устройств. Инициализация FDD контроллера

73 Инициализация контроллера HDD

74 Инициализация сопроцессора

75 Если пользователем предписано в установках CMOS Setup, выполняется защита от записи IDE HDD

77 Запрос пароля и вывод сообщения: «Press F1 to continue, DEL to enter Setup»

78 Инициализация BIOS дополнительных устройств на шинах ISA и PCI

79 Инициализация Legacy ресурсов платформы

7A Генерация корневой таблицы RSDT и таблиц устройств DSDT, FADT и т.п.

7D Поиск информации о разделах загрузочных устройств

7E Настройка служб и сервисов BIOS перед загрузкой операционной системы

7F Установка флага NumLock согласно CMOS SetUp

80 Передача управления операционной системе

Выполнение POST в режиме энергосбережения

Одно из состояний платформы, когда содержимое оперативной памяти сохраняяется на жестком диске, называется Hibernate. В спецификации ACPI ("Advanced Configuration and Power Interface Specification", Revision 2.0a от 31/03/2002) оно определяется как режим энергосбережения S4 (Non-Volatile Sleep). Возврат к полноценному функционированию предполагает особый способ прохождения POST. Схема работы ACPI S4, как и при ускоренном старте, замещает позднюю и финальную фазы POST. Существенным моментом становится проверка в загрузочном блоке сценария старта. В зависимости от того, в каком ACPI состоянии находится система после аппаратного сигнала Reset, принимается решение о выходе из состояния S4, который начинается с вывода в диагностический порт контрольной точки 90h и заканчивается POST кодом 9Fh.

90 Ранняя инициализация SIO контроллера, программный сброс видео контроллера. Настройка контроллера клавиатуры, тест клавиатуры и манипулятора "мышь"

91 Проверка достоверности CMOS и батарейного питания

92 Инициализация регистров системной логики и бортового синтезатора частот

93 Инициализация кэш-памяти по информации CPUID

94 Генерация таблицы векторов, состоящей из указателей на процедуры обработки прерываний. Инициализация аппаратных средств Power Managment

95 Сканирование PCI шины

96 Инициализация встроенного контроллера клавиатуры

97 Инициализация видео системы

98 Вывод сообщений VGA адаптера

99 Проверка первого канала контроллера DMA8237 путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины блока пересылки

9A Настройка i8259 контроллера прерываний

9B Инициализация PS/2 и USB Mouse. Распаковка ACPI кода. Инициализация кэшконтроллера

9C Настройка конфигурационных регистров системной логики. Формирование списка Plug and Play устройств. Инициализация FDD и HDD контроллеров

9D Резервирование PM-региона в системной памяти не выполняется, если таковой создан в Shadow RAM или SMRAM. В некоторых случаях требуется повторная, завершающая инициализация USB шины, выполняемая при отключенной кэшпамяти L1

9E Настройка Power Management, входящей в состав системной логики. Инициализация схем генерации SMI и установка вектора SMI. Программирование ресурсов, отвечающих за мониторинг системных событий PM

9F С помощью операции запрещения и разрешения очищается кэш-память L1/L2 и восстанавливается ее актуальный размер. Настройки управления режимом энергосбережения, заданные в CMOS Setup, сохраняются в PM RAM. Для мобильныплатформ выполняется проверка возврата к полноценному функционированиюпосле отключения всех питающих напряжений (режим Zero Volt Suspend)

Phoenix Technologies, Ltd.

Один из лидеров разработки низкоуровневого программного обеспечения Phoenix Technologies приурочил к выходу Windows95 новую версию PhoenixBIOS 4.0. Поддержка семейства процессоров Intel Pentium отражается в названии промежуточных ревизий. Одна из последних - Release 6.0 - легла в основу всех выпускаемых BIOS. С появлением Release 6.1 существенных изменений в выполнении процедур POST не произошло, и, следовательно, это не отразилось на индикации контрольных точек. Отличительная особенность PhoenixBIOS состоит в том, что если в процессе выполнения POST возникают ошибки тестирования 512 Кбайт основной памяти (коды 2Ch,2Eh, 30h), в порт 80h выводится дополнительная информация в формате слова, биты которого идентифицируют сбойную адресную линию или ячейку данных. Например, код "2C 0002" означает, что обнаружен сбой памяти по адресной линии 1. Код "2E 1020" в этом случае будет означать, что обнаружен сбой по линиям данных 12 и 5 в младшем байте шины данных памяти. В системах 386SX, где используется шестнадцати битная шина данных, возникновение ошибки на этапе выполнения кода 30h невозможно Вывод в диагностический порт POST кода сопровождается выводом на системный динамик звукового сигнала. Схема формирования звукового сигнала следующая:

• Восьми битный код преобразуется в четыре двух битные группы

• Значение каждой группы увеличивается на единицу

• По полученному значению генерируется короткий звуковой сигнал

Например: код 16h = 00 01 01 10 = 1-2-2-3

Выполнение стартовых процедур POST из ROM

01 Инициализация контроллера Baseboard Management (BMC)

02 Проверка текущего режим работы процессора

03 Запрет выполнения немаскируемых прерываний

04 Определяется тип установленного процессора

06 Начальные установки регистров PIC и DMA

07 Область в памяти, предназначенная для копии BIOS, обнуляется

08 Ранняя инициализация регистров системной логики

11 Установка значений альтернативных регистров

09 Установка программного флага выполнения POST

0A Инициализация программных ресурсов процессора

0B Разрешение Internal Cache

0E Инициализация ресурсов Super I/O

0C Инициализация кэш L1/L2 согласно значениям CMOS

0F Инициализация IDE

10 Инициализация подсистемы Power Management

12 Выполняется установка значения регистра MSW (Machine Status Word)

13 Ранняя инициализация PCI устройств

14 Инициализация контроллера клавиатуры

16 Проверка контрольной суммы ROM BIOS

17 Определение объема кэш L1/L2

18 Инициализация системного таймера 8254

1A Инициализация контроллера DMA

1C Сброс значений программируемого контроллера прерываний

20 Проверка формирования запросов регенерации DRAM

22 Проверка работы контроллера клавиатуры

24 Установка селектора для обслуживания плоской 4Gb модели памяти

26 Разрешение линии А20

28 Определение суммарного объема установленной памяти

29 Инициализация POST Memory Manager (PMM)

2A Обнуление 640Kb основной памяти

2C Тестирование адресных линий

2E Сбой по одной из линий данных в младшем байте шины данных памяти

2F Выбор протокола работы кэш памяти

30 Тест доступной системной памяти

32 Определение тактовых параметров CPU и частоты шины Выполнение процедур POST из RAM

33 Инициализация Phoenix Dispatch Manager

34 Запрет на выключение питания с помощью ATX Power Button

35 Настройки регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам

36 Выполняется рестарт при неудачном переходе к следующей процедуре POST. Последовательностью процедур управляет Watch Dog Service

37 Завершается процесс настройки регистров системной логики

38 Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в область, предназначенную для Shadow RAM

39 Повторная инициализация контроллера кэш-памяти

3A Повторное определение размера кэш L2

3B Инициализация трассировки выполнения BIOS

3C Дополнительная настройка регистров логики для конфигурирования мостов PCIPCI и поддержки распределенных PCI шин

3D Выполняется настройка регистров системной логики в соответствии с установками CMOS Setup

3E Read Hardware Configuration

3E Проверка подключения системы ROM Pilot

40 Определение тактовых параметров CPU

41 Инициализация ROM Pilot - управления удаленной загрузкой

42 Формирование таблицы векторов прерываний

44 Set BIOS Interrupt

45 Инициализация устройств до включения PnP механизма

46 По специальному алгоритму вычисляется контрольная сумма BIOS

47 Инициализация I2O контроллеров ввода/вывода

48 Поиск видеоадаптера

49 Инициализация PCI

4A Инициализация системных видеоадаптеров

4B Выполняется Quiet Boot - сокращенная последовательность старта системы, используемая для ускоренного прохождения POST

4C Содержимое VGA BIOS переписывается в транзитную область

4E Визуализация текстовой строки BIOS Copyright

4F Резервирование памяти для меню выбора загрузочных устройств

50 Визуализируется тип процессора и его тактовая частота

51 Инициализация контроллера и устройств EISA

52 Программирование контроллера клавиатуры

54 Активизирован режим звукового сопровождения клавиш

55 Инициализация контроллера USB

58 Поиск необслуживаемых запросов на прерывания

59 Инициализация процедуры POST Display Service (PDS)

5A Вывод сообщения "Press F2 to enter SETUP"

5B Запрет CPU Internal Cache

5C Проверка Conventional Memory

5E Detect Base Address

60 Проверка Extended Memory

62 Проверка адресных линий Extended Memory

64 Передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем системной платы (Patch1)

66 Настройка регистров управления кэшированием

67 Минимальная инициализация контроллеров APIC

68 Разрешение кэш L1/L2

69 Подготовка System Management Mode RAM

6A Визуализируется объем External Cache

6B Установка значений CMOS Setup по умолчанию

6C Визуализация информации об использовании Shadow RAM

6E Визуализация информации об Upper Memory Blocks (UMB)

70 Вывод сообщений об ошибках

72 Проверка текущей конфигурации системы и информации в CMOS

76 Проверка информации об ошибках клавиатуры

7A Проверка состояния средств программной (System Password) или аппаратной (Key Lock Switch) блокировки клавиатуры

7C Установка векторов аппаратных прерываний

7D Инициализации системы слежения за питанием

7E Инициализация сопроцессора

80 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO

81 Выполняется подготовка к загрузке операционной системы

82 Поиск и определение портов RS232

83 Конфигурирование внешних IDE контроллеров

84 Поиск и определение параллельных портов

85 Инициализация устройств ISA PnP

86 Бортовые ресурсы контроллера SIO конфигурируются в соответствии с  CMOS Setup

87 Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices)

88 Устанавливаются значения блока переменных в области BIOS Data Area

89 Разрешается формирование немаскируемого прерывания

8A Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area

8B Проверка схем подключения PS/2 Mouse

8C Инициализация контроллера дисковода

8F Определение количества подключенных ATA устройств

90 Инициализация и конфигурирование контроллеров жестких дисков

91 Установка временных параметров работы жестких дисков в режиме PIO

92 Передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем системной платы (Patch2)

93 Построение таблицы конфигурации мультипроцессорной системы

95 Выбор процедуры обслуживания CD-ROM

96 Возврат в Real Mode

97 Построение MP Configuration Table

98 Выполняется процедура ROM Scan

99 Проверка состояния параметра SMART

9A Содержимое ROM переписывается в RAM

9C Настройка подсистемы Power Management

9D Инициализация ресурсов для защиты от несанкционированного доступа

9E Разрешаются аппаратные прерывания

9F Определяется количество накопителей IDE и SCSI

A0 Установка DOS Time по состоянию RTC

A1 Назначение данного кода неизвестно

A2 Проверка состояния Key Lock

A4 Установки характеристик автоповтора клавиатуры

A8 Сообщение "Press F2 to enter Setup" удаляется с экрана

AA Проверяется наличие SCAN кода клавиши F2 во входном буфере

AC Запускается программа Setup

AE Очищается флаг перезапуска, выполняемого по CTRL+ALT+DEL

B0 Генерируется сообщение "Press F1 to resume, F2 to Setup"

B1 Снимается флаг выполнения POST

B2 Процедура POST завершена

B4 Выдача звукового сигнала перед загрузкой

B5 Фаза Quiet Boot завершена

B6 Проверка пароля, если данный режим включен в Setup

B7 Инициализация ACPI BIOS

B9 Поиск загрузочных устройств на USB шине

BA Инициализация параметров DMI

BB Повторное выполнение процедуры ROM Scan

BC Обнуляется триггер фиксации ошибки четности RAM

BD Визуализируется меню для выбора загрузочного устройства

BE Очистка экрана перед загрузкой операционной системы

BF Активизация антивирусной поддержки

C0 Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h – загрузчик Boot Sector. Процедура обработки прерывания последовательно пытается загрузить Boot Sector, опрашивая дисковые устройства в порядке, предписанном Setup

C1 Начальная инициализация процедуры обслуживания сбоев (PEM)

C2 Вызов служебных процедур для ведения протокола ошибок

C3 Визуализация сообщений об ошибках в порядке их поступления

С4 Установка флагов начальных состояний

C5 Инициализация расширенного блока ячеек CMOS RAM

C6 Первичная инициализация док-станции

C7 Отложенная инициализация док-станции

С8 Выполнение находящихся в составе Boot Block тестовых процедур определения целостности структур BIOS

С9 Проверка целостности внешних по отношению к системному BIOS структур и/или модулей

CA Запуск Console Redirect для обслуживания удаленной клавиатуры

CB Эмуляция дисковых устройств в RAM/ROM

CC Запуск Console Redirect для обслуживания видео

CD Поддержка обмена данными с PCMCIA

CE Настройка контроллера светового пера

Сообщения о фатальных ошибках

D0 Ошибка, вызванная исключительной ситуацией (Exception error)

D2 Вызов процедуры обработки прерывания от не идентифицированного источника

D4 Ошибка, связанная с нарушением протокола выдачи и снятия запросов на прерывание

D6 Выход из защищенного режима с программным формированием сброса

D7 Для сохранения состояния видеоадаптера требуется больший объем памяти, чем доступно в SMRAM

D8 Ошибка при программном формировании импульса сброса процессора

DA Потеря управления при возврате в Real Mode

DC Выход из защищенного режима с программным формированием сброса без повторной инициализации контроллера прерываний

DD Ошибка при тестировании расширенной памяти

DE Ошибка контроллера клавиатуры

DF Ошибка управления линией A20

Выполнение процедур из Boot Block

E0 Настройка конфигурационных регистров чипсета

E1 Инициализация Северного и Южного мостов

E2 Инициализация CPU

E3 Инициализация системного таймера

E4 Инициализация ресурсов Super I/O

E5 Проверка состояния Recovery Jumper, установка которого принудительно запускает режим BIOS Recovery

E6 Проверка контрольной суммы BIOS

E7 Управление передается BIOS, если его контрольная сумма вычислена правильно

E8 Инициализация поддержки MPS

E9 Переход к плоской 4Gb модели памяти

EA Инициализация нестандартного оборудования

EB Настройка контроллера прерываний и прямого доступа к памяти

EC Путем записей и контрольных считываний по специальному алгоритму определяется тип памяти: FPM, EDO, SDRAM, в соответствии с результатом настраиваются конфигурационные регистры Host Bridge

ED Путем записей и контрольных считываний по специальному алгоритму определяется объем банков памяти и размещение по строкам. В соответствии с результатом настраиваются конфигурационные регистры Host Bridge (DRAM Row Boundary)

EE Содержимое Boot Block копируется в Shadow RAM

EF Подготовка SMM RAM для обработчика SMI

F0 Тест памяти

F1 Инициализация векторов прерываний

F2 Инициализация Real Time Clock

F3 Инициализация видео подсистемы

F4 Генерация звукового сигнала перед загрузкой

F5 Загрузка операционной системы, хранящейся во Flash ROM

F6 Возврат в Real Mode

F7 Boot to Full DOS

F8 Инициализация контроллера USB

FA…FF Коды взаимодействия с процедурой PhDebug

Insyde Software Corp.

Несмотря на то, что свой первый BIOS компания Insyde Software создала в 1992 году, устоявшая модель загрузочного блока, - или Boot Loader, как его назвали сами создатели, - окончательно сформировалась только к концу 1995 года. С этого момента стартовая процедура получила нумерацию по версии и дате создания. Наиболее существенным моментом с точки зрения сервисного инженера, исследующего процесс загрузки компьютерной системы с InsydeBIOS, становится устройство отображения диагностических кодов. Хотя, как правило, Boot Loader использует стандартный в таких случаях Manufacture's Diagnostic Port 80h, в некоторых случаях вывод контрольных точек выполняется только на PIO Port (Parallel Input/Output port for diagnostic purpose), который представляет собой не что иное, как параллельный порт

378h. Существуют реализации, в которых диагностические коды, посылаемые в порт

80h, дублируются и в параллельный порт.

00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока

01 Запрет линии А20 (не используется)

02 Обновление микрокода центрального процессора

03 Тестирование оперативной памяти

04 Перенос загрузочного блока в оперативную память

05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти

06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM

07 Перенос системного BIOS в оперативную память

08 Верификация контрольной суммы системного BIOS

09 Запуск процедуры POST

0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD

0B Инициализация синтезатора частот

0C Завершение процедуры восстановления BIOS

0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD

0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки

BB Ранняя инициализация LPC SIO

CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM

88 Разрешение функций ACPI

99 Ошибка при выходе из режима STR

60 Переход в режим Big Real Mode

61 Инициализация SM Bus. Данные SPD сохраняются в CMOS

A0 Чтение и анализ полей SPD, ранее сохраненных в CMOS

A1 Инициализация контроллера памяти

A2 Определение логических банков модуля DIMM

A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)

A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)

AE В системе обнаружены модули DIMM, которые разнятся между собой функциями

Error Correcting Codes (ECC)

AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти, отображаемых в пространстве памяти

E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается, если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD

E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы

EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям

EC Регистровые модули не поддерживаются

ED Проверка режимов CAS Latency

EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой Выполнение процедур POST из RAM

Самые современные решения InsydeBIOS используют 16-битное отображение

контрольных точек. Для этого используются порты 80h и 81h, последний из которых

предназначен для расширения стандартной диагностики.

Изучение контрольных точек затрудняется их нерегулярным построением, когда различные по смыслу процессы сопровождаются одними и теми же кодами. В дуальных диагностических системах существуют разнородности другого порядка: некоторые POST коды отображаются только в один из портов без привычного в таких случаях дублирования.

10 Инициализация кэш-памяти, проверка CMOS

11 Запрет линии А20. Установка регистров контроллеров 8259.

12 Определение способа загрузки

13 Инициализация контроллера памяти

14 Поиск подключенного к шине ISA видео адаптера

15 Установка значений системного таймера

16 Установка регистров системной логики по CMOS

17 Подсчет общего объема оперативной памяти

18 Тестирование младшей страницы Conventional Memory

19 Проверка контрольной суммыы образа Flash ROM

1A Повторная установка регистров контроллера прерываний

1B Инициализация видео адаптера

1C Инициализация подмножества регистров видео адаптера, совместимых с программной моделью 6845

1D Инициализация EGA адаптера

1E Инициализация CGA адапетра

1F Тест страничных регистров DMA контроллера

20 Проверка контроллера клавиатуры

21 Инициализация контроллера клавиатуры

22 Сравнение полученного объема оперативной памяти со значением в CMOS

23 Проверка автономного батарейного питания и Extended CMOS

24 Тестирование регистров контроллера DMA

25 Установка параметров DMA контроллера

26 Формирование таблицы векторов прерываний

27 Ускоренное определение объема установленной памяти

28 Защищенный режим

29 Тест системной памяти выполнен

2A Выход из защищенного режима

2B Перенос процедуры Setup в оперативную память

2C Запуск процедуры инициализации видео

2D Повторный поиск CGA адаптера

2E Повторный поиск EGA/VGA адаптера

2F Вывод на экран сообщений VGA BIOS

30 Пользовательская процедура инициализации контроллера клавиатуры

31 Проверка подключенной клавиатуры

32 Проверка прохождения запроса от клавиатуры

33 Проверка регистра статуса клавиатуры

34 Тест и обнуление системной памяти

35 Защищенный режим

36 Расширенный тест памяти завершен

37 Выход из защищенного режима

38 Запрет линии А20

39 Инициализация кэш-контроллера

3A Проверка системного таймера

3B Установка счетчика DOS Time в соответствии с Real Time Clock

3C Инициализация таблицы аппаратных прерываний

3D Поиск и инициализация манипуляторов и указателей

3E Установка статуса клавиши NumLock

3F Инициализация последовательных и параллельных портов

40 Конфигурирование последовательных и параллельных портов

41 Инициализация FDD контроллера

42 Инициализация HDD контроллера

43 Инициализация Power Management для шины USB

44 Поиск и инициализация дополнительных BIOS

45 Повторная установка статуса клавиши NumLock

46 Проверка функциональности сопроцессора

47 Инициализация PCMCIA

48 Подготовка к старту операционной системы

49 Передача управления исполняемому Bootstrap коду

50 Инициализация ACPI

51 Инициализация Power Management

52 Инициализация контроллера шины USB